Укладка тротуарной плитки (20 кв.м.):

- Снятие 20 см. Грунта.

- Подсыпка 5 см песка.

- Подсыпка гравийно-пещаной смеси 10 см.

- Подсыпка пещано-цементной смеси 5 см.

- Укладка плитки + установка по периметру бордюров.

Ограждение сбоку дома (левый):

- Демонтаж 13 метров ограждения.

- Выкопать траншею под основу нового ограждения (длинна – 13м., ширина – 0,5м.)

- Дно траншеи отсыпаем песком толщиной 100 мм

- Дно траншеи отсыпаем щебнем толщиной 50 мм

- Устанавливаем арматуру.

- Заливаем бетон марки М250 подвижностью П4

- На цемент укладываем сверху Крышка на забор бетонная Мегалит "Парапет Скала" 715х170х60 мм

Тротуарная дорожка (сзади дома, длинна – 5 м., ширина – 2м.):

- Снятие 20 см. Грунта.

- Подсыпка 5 см песка.

- Подсыпка гравийно-пещаной смеси 10 см.

- Подсыпка пещано-цементной смеси 5 см.

- Укладка плитки + установка по периметру бордюров.

Тротуарная дорожка (перед домом дома, длинна – 15м., ширина – 1,2м.):

- Снятие 20 см. Грунта.

- Подсыпка 5 см песка.

- Подсыпка гравийно-пещаной смеси 10 см.

- Подсыпка пещано-цементной смеси 5 см.

- Укладка плитки + установка по периметру бордюров.

Установка «Еврозабора» по периметру клумбы

- Установка столбов – 33 шт.

- Установка заборных плит – 29 шт.

- Монтаж «шляпок» на столбцы на цементной основе.

Установка лавочек со спинками – 3 шт.

Установка урн – 3 шт.

Установка вазонов – 3 шт.

Ограждение сбоку дома (справа):

- Демонтаж 40 метров ограждения.

- Выкопать траншею под основу нового ограждения (длинна – 13м., ширина – 0,5м.)

- Дно траншеи отсыпаем песком толщиной 100 мм

- Дно траншеи отсыпаем щебнем толщиной 50 мм

- Устанавливаем арматуру.

- Заливаем бетон марки М250 подвижностью П4

- На цемент укладываем сверху Крышка на забор бетонная Мегалит "Парапет Скала" 715х170х60 мм

Забор

- Демонтаж старого забора (6 погонных метров).

- Подготовка траншеи для фундамента.

- Заливка фундамента с арматурой.

- Установка 4х опорных трубы 60*60 (3 метра длинной) под столбы.

- горизонтальная  гидроизоляция  (верхней ) части фундамента  лучше всего использовать проверенные материалы Аквмамат Пенитрат  , предохраняя первый ряд кирпича от воздействия атмосферных осадков ( дождь , снег )

- Строительство левой части забора (два столбика, длинна – 4м., ширина – 0,5м., высота – 1,8м.)

- Строительство правой части забора (два столбика, длинна – 2м., ширина – 0,5м., высота – 1,8м.)

- Установка кованных элементов на забор.

- Монтаж крышек на столбики – 4 шт.

Погрузка мусора.

Вывоз мусора.