|  | Форма №8 |
| --- | --- |
|  | ЗАТВЕРДЖЕНО |
|  | ( назва організації, що затверджує ) |
|  | ___________________ |
|  | ( посада, підпис, ініціали, прізвище ) |
|  | “_____” ____________________________20__ р. |
| ДЕФЕКТНИЙ АКТ |
| На поточний ремонт покрівлі КЗО «СЗШ № 43» |
| Умови виконання робіт |
| Об'єми робіт |
| № п/п | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Розділ. М`яка покрівля |  |  |  |
| 1 | Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари | 100м2 | 0.53 |  |
| 2 3 4 | Демонтаж цементної вирівнювальної стяжки окремими місцями Улаштування цементної вирівнювальної стяжки окремими місцями Ремонт примикань з улаштуванням фартуха із оцинкованої сталі до цегляних стін і парапетів з рулонних покрівельних матеріалів з застосуванням газопламеневих пальників, висота примикання 400 мм в 2 шари | 100м2 100м2 100 м | 0.4 0.4 0.25 |  |
| 5 | Планка прим. | м | 25 |  |
| 6 | Дюбелі 6х40 мм/упаковка | шт | 1 |  |
| 7 | Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в два шари | 100м2 | 0.53 |  |
|  | Розділ. Жорстка покрівля |  |  |  |
| 8 | Розбирання покриттiв покрiвлi з хвилястих азбестоцементних листiв | 100м2 | 1.97 |  |
| 9 | Розбирання лат [решетування] з дощок з прозорами | 100м2 | 0.52 |  |
| 10 | Улаштування лат [решетування] з прозорами iз дощок пiд покрiвлю з азбестоцементних листiв | 100м2 | 0.52 |  |
| 11 | Улаштування гідробарьєру | 100м2 | 1.97 |  |
| 12 | Гідробар'єр прозорий | м2 | 224 |  |
| 13 | Скоба металева для степлера 10х12мм | шт | 6000 |  |
| 14 | Улаштування покриття з 8-хвильових 40/150 азбоцементних листів розміром 1750/1130 мм, товщина 5,8 мм | 100м2 | 1.97 |  |
| 15 | Листи азбоцементні хвилясті середнього профілю 40/150, товщина 5,8 мм Цвях шиферний 4,6х120 мм | шт шт | 130 764 |  |
| 16 | Сталь листова оцинкована товщ.0,5 мм | т | 0.072 |  |
| 17 | Пiна монтажна | бал. | 3 |  |
| 18 | Розбирання жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі | м | 39 |  |
| 19 | Монтаж жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі | м | 39 |  |
| 20 | Навантаження сміття вручну | 1 т | 1.5 |  |
| 21 | Перевезення сміття до 20 км | т | 1.5 |  |
|  | Склав __________________________________ посада, підпис, ініціали, прізвище |  |  |  |
|  | Перевірив __________________________________ посада, підпис, ініціали, прізвище |  |  |  |