| Форма № 1 |
| --- |
| Поточний ремонт системи каналізації та опалення за адресою: Д. Галицького 7 м.Дніпро. |
| Рожко |
| Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1 |
| на Поточний ремонт системи каналізації та опалення |
| Поточний ремонт системи каналізації та опалення за адресою: Д.Галицького, 7 м.Дніпро. |
| Основа: |  | Кошторисна вартість | 103,44788 | тис. грн. |
| креслення (специфікації ) № |  | Кошторисна трудомісткість | 0,50608 | тис.люд.-год. |
|  |  | Кошторисна заробітна плата | 10,60094 | тис. грн. |
|  |  | Середній розряд робіт | 4,0 | розряд |
| Складений в поточних цінах станом на “29 березня” 2017 р. |
| № п/п | Обґрунту- вання (шифр норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кіль- кість | Вартість одиниці, грн. | Загальна вартість, грн. | Витрати труда робітників, люд.-год. |
|  |  |  |  |  | Всього | експлуа- тації машин | Всього | заробіт- ної плати | експлуа- тації машин | не зайнятих обслуговуваням машин |
|  |  |  |  |  | заробіт- ної плати | в тому числі за- робітної плати |  |  | в тому числі за- робітної плати | тих, що обслуговують машини |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | на одини- цю | всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  | Роздiл 1. Каналiзацiя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | РН15-1-2 | Розбирання трубопроводiв з труб каналiзацiйних дiаметром понад 50 до 100 мм | 100м | 0,51 | 2254,91 2254,91 | __-__ - | 1150 | 1150 | __-__ - | 126,7515 - | 64,64 - |
| 2 | РН15-18-2 | Прокладання трубопроводiв каналiзацiї з полiетиленових труб дiаметром 100 мм | 100м | 0,4 | 1848,59 1848,59 | __-__ - | 739,44 | 739,44 | __-__ - | 85,3065 - | 34,12 - |
| 3 | РН15-18-2 | Прокладання трубопроводiв зовнішньої каналiзацiї з полiетиленових труб дiаметром 100 мм | 100м | 0,11 | 1848,59 1848,59 | __-__ - | 203,34 | 203,34 | __-__ - | 85,3065 - | 9,38 - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | РН20-25-9 | Пробивання отворiв глибиною 100 мм, перерiзом 100х100 мм в залiзобетонних та бетонних стiнах та пiдлогах | 10шт | 0,5 | 92,94 92,94 | __-__ - | 46,47 | 46,47 | __-__ - | 5,2245 - | 2,61 - |
| 5 | РН20-25-25 к=10 | На кожнi 10 мм змiни глибини отворiв перерiзом 100х100 мм в залiзобетонних та бетонних стiнах та пiдлогах додавати або виключати | 10шт | 0,5 | 51,59 51,59 | __-__ - | 25,8 | 25,8 | __-__ - | 2,9 - | 1,45 - |
| 6 | С113-1460-1 варіант 1 | Трійник ПВХ діам. 160х110/45 | шт | 2 | 96,50 - | __-__ - | 193 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 7 | С113-1480 варіант 1 | Ревізія ПВХ діам. 160 мм | шт | 1 | 145,31 - | __-__ - | 145,31 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 8 | С113-1466 | Коліно ПВХ діам. 110/45 | шт | 25 | 20,17 - | __-__ - | 504,25 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 9 | С113-1457-1 | Трійник ПВХ діам. 110х110/45 | шт | 5 | 33,56 - | __-__ - | 167,8 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 10 | С113-1489 | Заглушка ПВХ діам. 110 мм | шт | 5 | 8,56 - | __-__ - | 42,8 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 11 | С113-1478 | Ревізія ПВХ діам. 110 мм | шт | 6 | 36,57 - | __-__ - | 219,42 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 12 | С113-2280 варіант 1 | Редукцiї /перехiдники/ до каналiзацiйних труб iз полiпропiлену дiам. 124х110 мм | шт | 10 | 10,99 - | __-__ - | 109,9 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 13 | С113-2280 варіант 2 | Манжет чавун-пластик 110/124 | шт | 10 | 4,96 - | __-__ - | 49,6 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 14 | & С113- 1451-1К | Труба ПВХ 110х2000 внутр. каналізація | шт | 15 | 61,56 - | __-__ - | 923,4 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 15 | & С113- 1451-2К | Труба ПВХ 110х1000 внутр. каналізація | шт | 10 | 35,17 - | __-__ - | 351,7 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 16 | & С113- 1451-3К | Труба ПВХ 110х3.2x500 (зовн.) SN8 | шт | 6 | 37,82 - | __-__ - | 226,92 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 17 | & С113- 1451-4К | Труба ПВХ 160х3.2x1000 (зовн.) SN2 | шт | 4 | 260,93 - | __-__ - | 1043,72 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 18 | & С113- 1451-5К | Труба ПВХ 160х4.0x1000 (зовн.) SN4 | шт | 4 | 403,07 - | __-__ - | 1612,28 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 19 | & С111- 1846-К6 | Кріплення д/труб Ду 100 | шт | 35 | 15,95 - | __-__ - | 558,25 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 20 | & С1113- 296-Г | Герметик силіконовий сантехнічний 280 мл білий | шт | 4 | 49,08 - | __-__ - | 196,32 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | С111-1776- П1 варіант 1 | Круг відрізний aрм. метал 125х1,6х22 АТАМАН | шт | 10 | 8,32 - | __-__ - | 83,2 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 22 | С113-1491 варіант 1 | Заглушка ПВХ діам. 160 мм | шт | 1 | 25,66 - | __-__ - | 25,66 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 23 | & С111- 1387-Ш1 | Шпильки М 8, довжиною 2000 мм | шт | 35 | 48,77 - | __-__ - | 1706,95 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 24 | & С111- 1387-Ц1 | Цанга М 8 | шт | 35 | 8,06 - | __-__ - | 282,1 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 25 | С113-1486 варіант 1 | Перехід ПВХ/чав 160х176 гл. кінець (зовн.) | шт | 2 | 280,06 - | __-__ - | 560,12 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 26 | С113-1474 варіант 1 | Муфта ПВХ діам. 160 мм зовн | шт | 2 | 121,28 - | __-__ - | 242,56 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 27 | С113-1468 варіант 1 | Коліно ПВХ діам. 160/45 зовн | шт | 4 | 127,32 - | __-__ - | 509,28 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 28 | С113-1485-1 варіант 1 | Перехідник ПВХ діам. 160х110 мм зовн | шт | 2 | 78,13 - | __-__ - | 156,26 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
|  |  | Разом прямі витрати по роздiлу 1 | 12075,85 | 2165,05 | __-__ - |  | 112,2 - |
|  |  | Разом будівельні роботи, грн. | 12075,85 |  |  |  |  |
|  |  | в тому числi: |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | 9910,8 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. | 2165,05 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | 911,68 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | 4,89 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | 159,1 |  |  |  |  |
|  |  | Всього будівельні роботи, грн. | 12987,53 |  |  |  |  |
|  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |
|  |  | Всього по роздiлу 1 | 12987,53 |  |  |  |  |
|  |  | Роздiл 2. Опалення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | РН15-46-3 | Спускання води iз системи | 100м | 2,3 | 8,65 8,65 | __-__ - | 19,9 | 19,9 | __-__ - | 0,486 - | 1,12 - |
| 30 | РН15-46-2 | Заповнення системи водою з оглядом | 100м | 2,3 | 67,01 67,01 | __-__ - | 154,12 | 154,12 | __-__ - | 3,7665 - | 8,66 - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | РН15-85-3 к=0,4 | Демонтаж трубопроводiв опалення зi сталевих електрозварних труб дiаметром 65 мм | 100м | 0,48 | 1056,07 1056,07 | __-__ - | 506,91 | 506,91 | __-__ - | 49,488 - | 23,75 - |
| 32 | РН15-85-2 к=0,4 | Демонтаж трубопроводiв опалення зi сталевих електрозварних труб дiаметром 50 мм | 100м | 1,12 | 890,22 890,22 | __-__ - | 997,05 | 997,05 | __-__ - | 41,716 - | 46,72 - |
| 33 | РН15-85-1 к=0,4 | Демонтаж трубопроводiв опалення зi сталевих електрозварних труб дiаметром до 40 мм | 100м | 0,7 | 890,22 890,22 | __-__ - | 623,15 | 623,15 | __-__ - | 41,716 - | 29,2 - |
| 34 | РН15-19-1 | Прокладання трубопроводiв водопостачання з труб полiетиленових [поліпропіленових] напiрних дiаметром 20 мм | 100м | 0,18 | 1655,05 1630,30 | __-__ - | 297,91 | 293,45 | __-__ - | 76,3965 - | 13,75 - |
| 35 | РН15-19-2 | Прокладання трубопроводiв водопостачання з труб полiетиленових [поліпропіленових] напiрних дiаметром 25 мм | 100м | 0,4 | 1726,86 1701,46 | __-__ - | 690,74 | 680,58 | __-__ - | 79,731 - | 31,89 - |
| 36 | РН15-19-3 | Прокладання трубопроводiв водопостачання з труб полiетиленових [поліпропіленових] напiрних дiаметром 32 мм | 100м | 0,12 | 1902,59 1877,19 | __-__ - | 228,31 | 225,26 | __-__ - | 87,966 - | 10,56 - |
| 37 | РН15-19-5 | Прокладання трубопроводiв водопостачання з труб полiетиленових [поліпропіленових] напiрних дiаметром 50 мм | 100м | 1,12 | 2038,84 2012,78 | __-__ - | 2283,5 | 2254,31 | __-__ - | 95,7555 - | 107,25 - |
| 38 | РН15-19-6 | Прокладання трубопроводiв водопостачання з труб полiетиленових [поліпропіленових] напiрних дiаметром 63 мм | 100м | 0,48 | 2145,25 2119,19 | __-__ - | 1029,72 | 1017,21 | __-__ - | 100,818 - | 48,39 - |
| 39 | РН15-16-1 | Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опаленння діаметром 15 мм | 1 шт | 2 | 22,23 22,23 | __-__ - | 44,46 | 44,46 | __-__ - | 1,026 - | 2,05 - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40 | РН15-16-2 | Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опаленння діаметром 20 мм | 1 шт | 4 | 25,16 25,16 | __-__ - | 100,64 | 100,64 | __-__ - | 1,161 - | 4,64 - |
| 41 | РН15-16-3 | Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опаленння діаметром 25 мм | 1 шт | 2 | 28,38 28,38 | __-__ - | 56,76 | 56,76 | __-__ - | 1,3095 - | 2,62 - |
| 42 | РН15-29-2 | Врiзування в iснуючi трубопроводи запiрної арматури дiаметром понад 32 до 50 мм | шт | 2 | 312,43 312,43 | __-__ - | 624,86 | 624,86 | __-__ - | 14,8635 - | 29,73 - |
| 43 | ПР26-5004 | Ізоляція трубопроводів ізоляцією Ізофом [Мерілон] | 100 п.м | 2,3 | 67,09 67,09 | __-__ - | 154,31 | 154,31 | __-__ - | 5,4675 - | 12,58 - |
| 44 | С113-1702 | Труби полiпропiленовi PN 20 "STABI" з алюмiнiєм для гарячої води i опалення дiам. 63х10,5 мм | м | 48 | 423,20 - | __-__ - | 20313,6 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 45 | С113-1693 варіант 1 | Труби полiпропiленовi PN 20 для гарячої води i опалення дiам. 50х8,3 мм стекл. | м | 112 | 317,54 - | __-__ - | 35564,48 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 46 | С113-1691 | Труби полiпропiленовi PN 20 для гарячої води i опалення дiам. 32х5,4 мм | м | 12 | 66,38 - | __-__ - | 796,56 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 47 | С113-1690 | Труби полiпропiленовi PN 20 для гарячої води i опалення дiам. 25х4,2 мм | м | 40 | 48,79 - | __-__ - | 1951,6 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 48 | С113-1689 | Труби полiпропiленовi PN 20 для гарячої води i опалення дiам. 20х3,4 мм | м | 18 | 25,18 - | __-__ - | 453,24 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 49 | & С113- 1873-Б | Буртик ППР Ду 63 (зварювання з трубою) | шт | 2 | 64,08 - | __-__ - | 128,16 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 50 | С113-1710 | Колiно 90 град. iз полiпропiлену дiам. 63 мм | шт | 2 | 65,27 - | __-__ - | 130,54 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 51 | С113-1742 варіант 1 | Трiйник iз полiпропiлену дiам. 63х32х63 мм | шт | 2 | 59,98 - | __-__ - | 119,96 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 52 | С113-1873- 1Г варіант 1 | Кран кульовий iз полiпропiлену дiам. 63 мм | шт | 4 | 824,77 - | __-__ - | 3299,08 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 53 | & С111-88- Ш20 | Шпилька M16х1000 оцинк. | шт | 2 | 75,54 - | __-__ - | 151,08 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 54 | & С111-91- 3Г | Гайка М16 | кг | 2 | 68,91 - | __-__ - | 137,82 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 55 | & С111-91- 3Ш | Шайба пл. 16 | кг | 2 | 79,21 - | __-__ - | 158,42 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 56 | С113-1742 варіант 2 | Трiйник iз полiпропiлену дiам. 63х25х63 мм | шт | 3 | 57,81 - | __-__ - | 173,43 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 57 | С113-2275 варіант 1 | Муфта iз полiпропiлену дiам. 63 мм | шт | 6 | 39,79 - | __-__ - | 238,74 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 58 | С113-2275 варіант 2 | Муфта iз полiпропiлену дiам. 63х50 мм | шт | 6 | 38,38 - | __-__ - | 230,28 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 59 | С113-2275 варіант 3 | Муфта iз полiпропiлену дiам. 50х32 мм | шт | 5 | 18,02 - | __-__ - | 90,1 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 60 | С113-2275 варіант 4 | Муфта iз полiпропiлену дiам. 50х25 мм | шт | 7 | 15,16 - | __-__ - | 106,12 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 61 | С113-2275 варіант 5 | Муфта iз полiпропiлену дiам. 50 мм | шт | 30 | 24,43 - | __-__ - | 732,9 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 62 | С113-1709 | Колiно 90 град. iз полiпропiлену дiам. 50 мм | шт | 10 | 28,82 - | __-__ - | 288,2 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 63 | С113-1741 варіант 1 | Трiйник iз полiпропiлену дiам. 50х32х50 мм | шт | 7 | 34,21 - | __-__ - | 239,47 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 64 | С113-1741 варіант 2 | Трiйник iз полiпропiлену дiам. 50х25х50 мм | шт | 7 | 33,87 - | __-__ - | 237,09 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 65 | С113-1741 варіант 3 | Трiйник iз полiпропiлену дiам. 50х20х50 мм | шт | 7 | 33,35 - | __-__ - | 233,45 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 66 | & С111-88- Ш20 варіант 1 | Шпилька M8х1000 оцинк. | шт | 34 | 21,86 - | __-__ - | 743,24 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 67 | & С111- 1846-К | Кріплення для труб, діаметр 50 мм | шт | 25 | 16,21 - | __-__ - | 405,25 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 68 | С113-1706 | Колiно 90 град. iз полiпропiлену дiам. 25 мм | шт | 40 | 6,91 - | __-__ - | 276,4 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 69 | С113-1714 | Колiно 45 град. iз полiпропiлену дiам. 25 мм | шт | 10 | 5,95 - | __-__ - | 59,5 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 70 | С113-2274 варіант 1 | Муфта iз полiпропiлену дiам. 25 мм | шт | 15 | 4,25 - | __-__ - | 63,75 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 71 | С113-1705 | Колiно 90 град. iз полiпропiлену дiам. 20 мм | шт | 16 | 3,41 - | __-__ - | 54,56 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 72 | С113-1713 | Колiно 45 град. iз полiпропiлену дiам. 20 мм | шт | 4 | 3,41 - | __-__ - | 13,64 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 73 | С113-2274 варіант 2 | Муфта iз полiпропiлену дiам. 20 мм | шт | 9 | 2,57 - | __-__ - | 23,13 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 74 | С113-1873- 1В | Кран кульвий iз полiпропiлену дiам. 32 мм | шт | 7 | 243,95 - | __-__ - | 1707,65 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 75 | С113-1873- 1Б | Кран кульвий iз полiпропiлену дiам. 25 мм | шт | 16 | 97,71 - | __-__ - | 1563,36 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 76 | С113-1873- 1А | Кран кульвий iз полiпропiлену дiам. 20 мм | шт | 35 | 58,81 - | __-__ - | 2058,35 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 77 | С113-1739 варіант 1 | Трiйник iз полiпропiлену дiам. 32х20х32 мм | шт | 7 | 11,34 - | __-__ - | 79,38 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 78 | С113-1738 варіант 1 | Трiйник iз полiпропiлену дiам. 25х20х25 мм | шт | 16 | 9,56 - | __-__ - | 152,96 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 79 | С113-1737 | Трiйник iз полiпропiлену дiам. 20 мм | шт | 10 | 4,25 - | __-__ - | 42,5 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 80 | & С113- 2278-П1 | Перехід ППР Ду 32х1" ВР | шт | 10 | 74,65 - | __-__ - | 746,5 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 81 | & С113- 2278-П2 | Перехід ППР Ду 25х3/4" ВР | шт | 16 | 64,78 - | __-__ - | 1036,48 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 82 | & С113- 2278-П3 | Перехід ППР Ду 20х1/2" ВР | шт | 14 | 52,67 - | __-__ - | 737,38 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 83 | & С1113- 296-1 | Льон волокно 100 гр. Unigarn (косичка) | шт | 5 | 40,55 - | __-__ - | 202,75 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 84 | С111-1776- П1 варіант 2 | Круг відрізний aрм. метал 125х1,2х22 АТАМАН | шт | 10 | 14,90 - | __-__ - | 149 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 85 | С111-1776- П1 варіант 3 | Круг відрізний aрм. метал 230х2,0х22 АТАМАН | шт | 10 | 39,54 - | __-__ - | 395,4 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 86 | & С1530-3- Т1 | Теплоізоляція IZOflex 63/9 | м | 40 | 21,31 - | __-__ - | 852,4 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 87 | & С1530-3- Т2 | Теплоізоляція IZOflex 54/9 | м | 100 | 18,98 - | __-__ - | 1898 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 88 | & С1530-3- Т3 | Теплоізоляція IZOflex 35/6 | м | 8 | 4,54 - | __-__ - | 36,32 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 89 | & С1530-3- Т4 | Теплоізоляція IZOflex 28/6 | м | 28 | 4,22 - | __-__ - | 118,16 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 90 | & С1530-3- Т5 | Теплоізоляція IZOflex 22/6 | м | 12 | 3,53 - | __-__ - | 42,36 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 91 | & С111- 1846-ЗА | Забивний анкер М8 L-30 (лат.) | шт | 44 | 4,80 - | __-__ - | 211,2 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 92 | & С113- 1873-Р-10 | Різьба сталева Ду 20 К (імп.) (400) | шт | 4 | 8,69 - | __-__ - | 34,76 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 93 | & С113- 1873-Р-11 | Різьба сталева Ду 15 К (імп.) (600) | шт | 2 | 4,60 - | __-__ - | 9,2 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 94 | & С113- 1873-Р-12 | Різьба сталева Ду 25 К (імп.) (250) | шт | 2 | 9,06 - | __-__ - | 18,12 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
|  |  | Разом прямі витрати по роздiлу 2 | 87318,36 | 7752,97 | __-__ - |  | 372,91 - |
|  |  | Разом будівельні роботи, грн. | 87318,36 |  |  |  |  |
|  |  | в тому числi: |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | 79565,39 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. | 7752,97 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | 3141,99 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | 16,08 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | 523,82 |  |  |  |  |
|  |  | Всього будівельні роботи, грн. | 90460,35 |  |  |  |  |
|  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |
|  |  | Всього по роздiлу 2 | 90460,35 |  |  |  |  |
|  |  | Разом прямі витрати по кошторису | 99394,21 | 9918,02 | __-__ - |  | 485,11 - |
|  |  | Разом будівельні роботи, грн. | 99394,21 |  |  |  |  |
|  |  | в тому числi: |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | 89476,19 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. | 9918,02 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | 4053,67 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | 20,97 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | 682,92 |  |  |  |  |
|  |  | Всього будівельні роботи, грн. | 103447,88 |  |  |  |  |
|  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |
|  |  | Всього по кошторису | 103447,88 |  |  |  |  |
|  |  | Кошторисна трудомісткість, люд.год. | 506,08 |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кошторисна заробiтна плата, грн. | 10600,94 |  |  |  |  |
| Склав _____________________________________ |
| [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] |
| Перевірив _____________________________________ |
| [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] |