|  | Додаток Д ( Е ) довідковий до ДБН А.2.2-3:2014 затверджений Наказом Мінрегіонбуду України від 04.06.2014 № 163 |
| --- | --- |
| Відомість обсягів робіт |
| "Влаштування універсального сучасного майданчику комунального закладу освіти "Навчально-виховний комплекс №48" школа І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад (дитячий садок)" Дніпропетровської міської ради" |
| № п/п | Найменування робіт та витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Локальний кошторис 2-1-1/ГП на Влаштування сучасного спортивного майданчику |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Спортивний майданчик |  |  |  |
| 1 | Розбирання асфальтобетонних покриттiв механiзованим способом | м3 | 30,4 |  |
| 2 | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі- самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3. | т | 48,64 |  |
| 3 | Перевезення сміття до 15 км | т | 48,64 |  |
| 4 | Улаштування дорожнiх корит коритного профiлю з застосуванням екскаваторiв, глибина корита до 500 мм | м2 | 608 |  |
| 5 | Перевезення грунту до 15 км | т | 194,56 |  |
| 6 | Улаштування пiдстильних та вирiвнювальних шарiв основи з пiску (0,10 м) | м3 | 60,8 |  |
| 7 | Улаштування одношарових основ товщиною 15 см iз щебеню фракцiї 30-60 мм з межею мiцностi на стиск понад 98,1 МПа [1000 кг/см2] | м2 | 608 |  |
| 8 | На кожний 1 см змiни товщини шару додавати або виключати до норм 18-23-1, 18-23-2, 18-23-3 (до 10 см) | м2 | -608 |  |
| 9 | Улаштування пiдстильного шару бетонного С12/15, h=0, 05 м | м3 | 30,4 |  |
| 10 | Улаштування каучуковой крихти товщиною 5 мм | м2 | 608 |  |
| 11 | Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини (до 10 мм) | м2 | 608 |  |
| 12 | Установлення прожектора | шт | 1 |  |
| Склав |  |  |
|  | [посада, підпис (ініціали, прізвище)] |  |  |
| Перевірив |  |  |
|  | [посада, підпис (ініціали, прізвище)] |  |  |